Краткая инструкция по настройке и тестированию торгового автомата FAST 900

Справа от платы управления находится кнопочная панель:

Кнопка 1 – вход в режим программирования

Кнопка 2 – вход в режим тестирования спиралей

Остальные кнопки не используются.

«В» и так далее. Для выхода нажимаем кнопку «А».

Ниже приведена таблица основных команд,

описание,  и рекомендуемые значения.

| Команда | Описание | Рекомендуемое значение |
| --- | --- | --- |
| Command 05 | Задаётся соответсиве номера спирали и линии прайса. | Selection 11 Price 1 и т.д. |
| Command 41 | Задаётся рабочая температура | 8 С |
| Command 63 | Режим продаж (одиночные/множественные) | 0 (одиночные) |
| Command 64 | Язык отображения | = 1 (английский) |
| Command 66,67 | Режим отображения дополнительных параметров на дисплее (время, температра) | 66 = 1; 67 = 0 (только температура) |
| Command 69 | Тип платёжной системы | =1 (Executive), далее: Price Display = 1 (отображать цены из монетоприёмника) |
| Command 73 | Включение оптического датчика выдачи продукции | =1 (включен) |
| Command 76 | Действия в случае не выдачи продукции. | Вар.1: =1 (вернуть деньги) |
|  |  | Вар.2: =2 дополнительный поворот спирали на ¼оборота. |